BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

Tên sáng kiến: Don't worry

Tên tác giả/đồng tác giả sáng kiến

Tác giả:

Lê Ngọc Việt, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Nguyễn Trung Hiếu, viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Phạm Thị Dung, Quản trị mạng Sở Thông tin và Truyền thông

(Nhóm sáng kiến VHD – là tên viết tắt của những người trong nhóm)

Đơn vị công tác: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam

1. Giải pháp cũ thường làm

Hệ thống máy chủ phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông làm việc để đáp ứng yêu cầu theo giờ hành chính 8 tiếng/ngày nên không chạy 24/24 như một số máy chủ khác. Việc bật, tắt hệ thống máy chủ của cơ quan theo một chu kỳ nhất định: bật vào các buổi sáng ngày làm việc, tắt vào cuối ngày.

Việc bật tắt máy chủ có thể chọn giải pháp tự động hoàn toàn nhưng giải pháp này trong điều kiện trang thiết bị hiện có của sở còn hạn hẹp thì rất nguy hiểm cho hệ thống vì: Mùa mưa bão, nguy cơ gây hư hỏng hệ thống máy tính và các thiết bị mạng do sét đánh là rất cao. Đặc biệt, phần sét lan truyền là nguy cơ chính ảnh hưởng trực tiếp đến máy tính và các thiết bị ngoại vi. Nguyên nhân là sét có thể lan truyền theo đường dây điện, dây cáp TV, dây điện thoại, cáp ADSL, cáp mạng… Hậu quả mà nó gây ra là máy tính sẽ bị hỏng bo mạch chủ, card bắt sóng TV, modem, thiết bị ADSL, chuột, và cả các thiết bi ngoại vi như máy in hay máy quét ảnh… Dù cáp mạng thường được đi trong nhà, nhưng không tránh khỏi có những điểm kết nối với những thiết bị ngoài trời. Việc sét lan truyền từ thiết bị ngoài trời, sau đó đi theo đường cáp mạng để phá hỏng máy tính là một nguy cơ thường xuyên hiện hữu. Trên địa bàn tỉnh, đã có nhiều cơ quan bị hỏng máy chủ hoặc thiết bị do sét lan truyền. Để chống sét cho hệ thống máy chủ cần lắp đặt một hệ thống chống sét với chi phí khá cao.

Nhằm đảm bảo an toàn, khi hết ngày làm việc, quản trị mạng rút dây điện cấp nguồn cho máy tính, dây điện thoại nối vào modem, dây mạng, dây cáp ADSL nối vào Router…

Hàng ngày, quản trị mạng phải trực tiếp thao tác bật, tắt nguồn điện và các đường truyền dẫn đến máy chủ để đảm bảo an toàn.

Hình 1: Sơ đồ hoạt động của hệ thống máy chủ đang sử dụng

Nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông quản lý Cổng thông tin điện tử của tỉnh nên mỗi ngày phải cung cấp ít nhất 5 tin, bài cho cổng. Do Sở ứng dụng văn phòng không giấy nên toàn bộ việc điều hành cũng như quá trình biên tập tin, bài thực hiện qua mạng máy tính của cơ quan. Vì thế, các ngày lễ, Tết và thứ 7, CN máy chủ vẫn phải bật và quản trị mạng vẫn phải đến cơ quan vào những ngày này để bật và tắt máy chủ.

Phương pháp cũ có những nhược điểm sau:

- Phải bật, tắt máy chủ một cách thủ công trực tiếp trong phòng máy chủ.

- Chế độ trực và bật, tắt máy chủ rất bó buộc thời gian cho người làm quản trị mạng.

- Khi có sét trong giờ làm việc sẽ không an toàn cho máy chủ và hệ thống mạng LAN.

Với điều kiện như hiện nay, quản trị mạng của Sở Thông tin và Truyền thông hết sức vất vả. Mặc dù đã được hưởng phụ cấp ưu đãi 0,2 nhưng không ai muốn làm quản trị mạng.

Xuất phát từ những bất cập trên, nhóm sáng kiến VHD đã đề xuất giải pháp mới nhằm "cứu nguy" cho quản trị mạng và đảm bảo an toàn cho hệ thống máy chủ của cơ quan.

Tên sáng kiến: Don’t worry ! ( Xin đừng lo lắng ! ) với ý nghĩa:

- Lãnh đạo cơ quan không phải lo việc máy chủ - phương tiện quan trọng nhất trong quá trình điều hành của cơ quan bị sét phá hỏng.

- Quản trị mạng không lo phải đến cơ quan trực, bật, tắt máy chủ vào những ngày nghỉ, ngày lễ, Tết và ngoài giờ.

2. Bản chất và chi tiết của giải pháp

- Trang bị ổ cắm hẹn giờ kỹ thuật số (650.000 đồng). Thiết bị này có tác dụng tự động cung cấp điện cho máy chủ theo thời gian đã cài đặt trước (có thể chọn lịch bật tắt điện theo ý muốn…).

- Trang bị contactor (300.000 đồng) để ngắt hoàn toàn cả đường âm và đường dương của nguồn cung cấp điện.

- Đưa đường điện cung cấp cho máy chủ ra ngoài phòng máy và lắp đặt hộp kỹ thuật (200.000 đồng) chứa các thiết bị trên.

Hình 2: Sơ đồ bộ hẹn giờ và ngắt sét cho đường điện

- Cấu hình Bios của máy chủ để có thể tự động bật/tắt khi đóng/ngắt điện.

Hình 3: Cấu hình Bios để máy chủ khi có điện sẽ tự khởi động

Hình 4: Cấu hình tắt máy tự động khi ngắt nguồn điện

- Trang bị thiết bị ngắt sét (500.000 đồng) qua đường mạng LAN cho máy chủ. Thiết bị này phải đảm bảo ngăn không cho xung sét lan truyền vào máy chủ và đảm bảo độ suy hao thấp không làm ảnh hưởng tới chất lượng truyền dẫn.

Hình 5: Sơ đồ lắp đặt thiết bị cắt sét qua đường mạng LAN cho máy chủ

Sơ đồ hoạt động của hệ thống sau khi đã áp dụng giải pháp mới

Hình 6: Sơ đồ lắp đặt hệ thống sau khi áp dụng giải pháp mới

Tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị cho giải pháp mới như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Tên thiết bị | Giá tiền |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ổ cắm hẹn giờ kỹ thuật số | 650.000 |
| 2 | Contactor | 300.000 |
| 3 | Thiết bị ngắt sét qua đường mạng LAN | 500.000 |
| 4 | Hộp kỹ thuật | 200.000 |
| Tổng | 1.650.000 |

Các thiết bị này đều được bán rộng rãi trên thị trường, rất dễ mua và có thể tự lắp đặt.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các hệ thống chống sét với các trang thiết bị như: cọc tiếp địa, đào rãnh tiếp địa, hoá chất giảm điện trở, bảng đồng tiếp địa, bộ đếm sét... với giá cả trung bình khoảng 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) cho một hệ thống. Song, với nhu cầu sử dụng và nguồn kinh phí hạn hẹp của cơ quan xét thấy không cần phải trang bị cả một hệ thống lớn và đắt tiền như vậy.

3. Điểm khác biệt, tính mới của giải pháp

- Việc bật/tắt máy chủ hoàn toàn tự động.

- Đảm bảo an toàn cho máy chủ, tránh được sét đánh qua đường điện và đường mạng LAN.

- Giải pháp này chưa áp dụng.

4. Khả năng áp dụng của giải pháp

Sáng kiến này có thể áp dụng trong việc bật, tắt máy chủ của các cơ quan khi chưa đủ kinh phí để lắp đặt một hệ thống chống sét hoàn thiện.

5. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng giải pháp

- Máy chủ được bảo vệ an toàn.

- Giải phóng sức lao động và điều kiện làm việc căng thẳng của quản trị mạng.

- Tạo môi trường làm việc khoa học.

# Text boxes

Đường mạng vào thiết bị cắt sét (dây cat5)

Đường mạng ra thiết bị cắt sét(dây cat5) nối vào card mạng máy chủ